## Slide 1
의료 Lab 세미나
CrowdFlow: 드론 조감 영상 기반 실시간 군중 밀집도 관제 시스템
20221333 하두호
2026.05.20

## Slide 2
AGENDA
오늘 발표의 핵심은 ‘왜 이 구조가 9월 제출까지 유효한가’입니다.
02
01
문제 정의
고정 CCTV가 놓치는 밀집 위험을 드론 조감 영상으로 보완
02
시스템 설계
Tello 영상 → AI 탐지 → Homography → 격자 밀집도 → 대시보드
03
현재 구현
RT-DETR/YOLO 계열 탐지, GridCalculator, Streamlit/SQLite 골격
04
확인된 차이
종합기록에는 완료로 적힌 JSON/DB 연결이 실제 코드에는 일부 미반영
05
향후 계획
6월 모델 확정, 7~8월 교내 실험, 9월 제출물 고정
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 3
PROBLEM
기존 관제는 ‘보이는가’보다 ‘얼마나 위험한가’를 정량화하지 못합니다.
03
기존 방식의 한계
고정 CCTV: 사각지대와 측면 시점 겹침 발생
관제 요원 판단: 위험도 수치화가 어려움
혼잡 대응: 이미 위험해진 뒤에야 대응 가능
CrowdFlow의 방향
드론 조감 시점으로 고정 CCTV 사각지대 보완
AI 탐지 결과를 실제 m 좌표와 격자 밀집도로 변환
Level 1~5 경보로 관제관의 선제 판단 지원
목표는 ‘정확한 인원수 과시’가 아니라, 위험 가능성이 높은 구역을 빠르게 드러내는 관제 보조 시스템입니다.
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 4
SCOPE
구현 범위를 좁힌 결정이 프로젝트 완주 가능성을 높입니다.
04
구현하는 것
이번 범위에서 제외한 것
YOLO/RT-DETR 기반 사람 탐지
Homography 좌표 변환
2m x 2m 격자 밀집도 계산
Confidence 저하 기반 위험 추정
Streamlit 히트맵 + SQLite 로깅
Head Detection: 항공 head 라벨 부족
Optical Flow: Tello hover 흔들림이 더 큼
FastAPI: 단일 노트북 구조에서는 과잉
야간 촬영: Tello 카메라 한계
분산 유도 인프라: 실제 제어 장치 범위 밖
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 5
ARCHITECTURE
데이터 계약을 고정하면 팀원 코드가 독립적으로 확장됩니다.
05
DroneCamera
BGR frame 또는 None
CrowdDetector
bbox list x1,y1,x2,y2,conf
GridCalculator
density, level, alerts
ResultPublisher
JSON + SQLite + annotated frame
Dashboard
히트맵·경보 추세 차트
인터페이스 규약: 프레임은 numpy array, 탐지는 list[dict], 밀집도는 grid_result dict. 키 이름을 고정해야 통합 버그를 줄일 수 있습니다.
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 6
CODEBASE
현재 저장소는 역할별 모듈 분리가 끝났고, 연결부를 보강하는 단계입니다.
06
main.py
전체 파이프라인 조립
JSON/DB 저장 연결 필요
core/detector.py
RT-DETR 기반 탐지
YOLO11 선택 구조 추가
core/grid_calculator.py
Homography + 밀집도
실측 캘리브레이션 필요
hardware/drone_controller.py
Tello/영상/웹캠 입력
실물 스트리밍 검증 필요
frontend/dashboard.py
Streamlit 관제 화면
현재 파일명 dashbord.py 정리
frontend/data_logger.py
SQLite 기록
main.py 호출 연결 필요
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 7
AI STATUS
항공 시점 사람 탐지는 ‘모델 성능’과 ‘추론 속도’의 균형이 핵심입니다.
07
0.531
mAP@0.5
VisDrone 78 epoch 시점
0.631
Precision
중간 결과
0.523
Recall
중간 결과
모델 운용 전략
RT-DETR: 현재 저장소 기본 추론 모델로 연결되어 있음
YOLO11: 학습 가중치 확보 후 동일 detect() 출력 규격으로 추가
비교 기준: 탐지율, 오탐, FPS, imgsz=640/960/1280, conf=0.1~0.4
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 8
DENSITY ENGINE
탐지 박스는 ‘사람 위치’가 아니라 ‘위험도 격자’로 변환되어야 합니다.
08
1
bbox 하단 중심
발 위치를 지면 접점으로 사용
2
Homography
픽셀 좌표를 실제 m 좌표로 변환
3
2m x 2m 격자
셀별 인원수 / 4m²로 밀집도 계산
4
Level + Alert
평균 confidence < 0.4면 경고 상향
density = count / (grid_size²) = count / 4.0 | Level 1~5: 안전 → 주의 → 경고 → 위험 → 긴급
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 9
CURRENT GAP
종합기록의 설계는 맞지만, 실제 저장소는 연결부가 조금 뒤에 있습니다.
09
항목
종합 기록
현재 코드
즉시 조치
대시보드 파일명
기록: dashboard.py
실제: dashbord.py
이름 정리
JSON 통신
기록: latest_result.json 저장
실제: main.py에 저장 없음
save_latest_result 추가
SQLite 로깅
기록: log_frame 호출
실제: DataLogger import만 있음
main loop 연결
모델 구조
기록: YOLOv8 중심
실제: RTDETR 고정
YOLO/RT-DETR 선택형
세미나 이후 1차 작업은 ‘문서에 적힌 완료 상태’와 ‘실제 실행 코드’를 맞추는 것입니다.
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 10
RISK PLAN
프로젝트 리스크는 이미 식별되어 있고, 우회 경로도 준비되어 있습니다.
10
드론 비행 장소
행정실/지도교수 협조, 실패 시 옥상 고정 카메라 대체
고밀집 재현 불가
교내 실험은 0.1~3.3인/m², 고밀집은 공개 데이터셋으로 검증
유택 부재
6/25까지 best.pt 확정 후 통합 담당이 그대로 사용
통합 버그
BGR/RGB, Homography 축 방향, JSON 직렬화부터 체크리스트화
시연 직전 장비 문제
사전 녹화 영상 + 테스트 영상 시연 경로 확보
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 11
ROADMAP
9월 제출을 위해 6월에는 모델, 7~8월에는 실험 데이터가 쌓여야 합니다.
11
5월 말
구조 안정화
JSON/DB 연결 config/requirements 정리
6월
모델 확정
YOLO11/RT-DETR 비교 conf·imgsz 벤치마크
7월
드론 실험
Tello 스트리밍 실측 Homography
8월
통합/평가
25회 교내 실험 MAE/RMSE 산출
9월
제출 고정
Feature Freeze 포스터·시연 영상
마감 기준: 2026.09.18 최종 제출. 9월 1일 이후에는 큰 기능 추가를 멈추고 안정화에 집중합니다.
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 12
NEXT SPRINT
세미나 이후 바로 착수할 1차 작업은 실행 가능한 통합 상태 만들기입니다.
12
1
dashboard.py 이름 정리
실행 명령과 실제 파일명을 일치
2
latest_result.json 저장
main.py 분석 결과를 대시보드로 전달
3
SQLite 기록 연결
DataLogger.log_frame()을 분석 루프에 삽입
4
모델 선택 구조
RT-DETR / YOLO11을 같은 출력 규격으로 통일
5
캘리브레이션 도구
콘 4점 입력, H 저장, 변환 오차 검증
CrowdFlow | 드론 조감 영상 기반 군중 밀집도 관제

## Slide 13
THANK YOU
CrowdFlow 의료 Lab 세미나 | 20221333 하두호